## Slide 1
ZCU102 · Google Coral NPU
FPGA 위에서 신경망 추론 실행하기
오픈소스 RISC-V NPU를 ZCU102에 올려 input → 추론 → output 을 실제로 동작
Xilinx ZCU102 (XCZU9EG) · 베어메탈 · 2026
Notes: ZCU102 보드에 구글 Coral NPU를 올려 신경망 추론을 동작시킨 프로젝트 발표입니다.

## Slide 2
OVERVIEW
프로젝트 개요
목표
오픈소스 NPU를 ZCU102에 올려
input → 추론 → output 동작
대상 NPU
Google Coral NPU
(RISC-V rv32imf_zve32x)
보드
Xilinx ZCU102 Rev 1.1
(XCZU9EG, ~600K 셀)
방식
PetaLinux 없이 베어메탈
(ARM PS ↔ Coral PL, AXI4)

## Slide 3
PIVOT
방향 전환: NVDLA → Coral NPU
NVIDIA NVDLA
nv_small (초기 시작)
Google Coral NPU
2026-07-15 교수님 지시로 전환
NVDLA 단계에서 확보해 그대로 재사용한 자산
ZCU102 부팅 절차 (SW6, SD 부팅, UART 콘솔)
부팅 5단계 이해: BootROM → FSBL → PMU/ATF → U-Boot → Linux
BOOT.bin 구조와 bootgen · .bif 작성법
Rev 1.1 보드의 구버전 FSBL 실패 원인 규명

## Slide 4
ARCHITECTURE
시스템 아키텍처
PS — ARM Cortex-A53
베어메탈 로더 앱
W·X·b 주입 / Y 수신
프로그램을 ITCM에 적재
UART로 결과 출력
PL — Coral NPU (FPGA)
scalar (RISC-V)
vector (SIMD)
ITCM 8KB / DTCM 32KB
CSR: reset · entry · status
AXI4
s_axi = 0x5_0000_0000 · ITCM +0x0 / DTCM +0x10000 / CSR +0x30000

## Slide 5
TOOLCHAIN
개발 흐름
1
Chisel (Scala)
RTL 소스
2
Bazel (WSL2)
Verilog 생성
3
Vivado 2026.1
비트스트림 합성
4
bootgen
BOOT.bin 구성
5
SD → ZCU102
부팅·실행
Coral RTL은 Chisel로 작성돼 있어, Vivado 합성 전에 Bazel로 Verilog를 생성하는 단계가 필요하다.

## Slide 6
MILESTONES
마일스톤 — 전 단계 완료
✓
M0
보드 동작 검증 (prebuilt 부팅)
✓
M1
WSL2 + Bazel 환경, 예제 빌드
✓
M2
Verilator 시뮬 실행 + 사이클 측정
✓
M3
Coral RTL → ZCU102 합성 (bitstream)
✓
M4
Block Design + AXI 연결 + 비트스트림
✓
M5
input → 추론 → output + SD 부팅
✓
M6
성능·리소스 측정 및 한계 분석
마감(8/31)보다 앞서 M0–M6 전 단계 완료

## Slide 7
RESULT
핵심 결과: NPU가 신경망 층을 계산
Y = ReLU( W · X + b )
=== Coral NPU: Fully-Connected Layer ===
W = [[ 1 -2 0 3],[ 2 1 -1 0],
[ 0 0 2 1],[-1 4 1 2]]
X = [3 1 2 5] b = [0 -50 1 100]
NPU Y = [ 16 0 10 113 ]
Y[0]=16 OK Y[1]=0 OK (ReLU)
Y[2]=10 OK Y[3]=113 OK
RESULT: PASS
PASS
SD 부팅만으로 자동 실행
행렬곱 + 편향 + ReLU = 완전연결층 1개
컴퓨터·JTAG 없이 보드 전원만으로 동작

## Slide 8
PERFORMANCE
성능 · 리소스 사용량
18.6%
LUT 사용 (51,105)
541
FC 1회 실행 명령어
50 MHz
동작 클럭 (WNS +0.46)
XCZU9EG 자원 사용률 (%)
Chart: 
| LUT | FF | BRAM | DSP
사용률 | 18.6 | 3.2 | 1.1 | 0.24
읽는 법
BRAM 10개 ≈ ITCM 8KB + DTCM 32KB (사양 일치)
DSP 6개뿐 → 곱셈이 DSP 아닌 LUT로 구현됨
NPU 코어가 사용량 대부분 (18% 수준)

## Slide 9
LIMITATIONS
한계 분석
1
곱셈기 = LUT 구현
곱셈은 정상 동작(mul 실측 확인). 단 DSP 아닌 LUT로 구현되어 면적·속도 효율은 개선 여지.
2
칩 규모 (최대 이슈)
Coral 기본 타깃 xcvu13p 대비 ZU9EG는 약 6배 작음 → NPU 코어만 분리 합성.
3
클럭 상한 50MHz
100MHz는 타이밍 위반 → 50MHz로 하향해 안정 동작.
4
ZCU102 공식 미지원
사내(Nexus) 보드 전제 → AXI wrapper·XDC 직접 작성으로 대응.

## Slide 10
CONCLUSION
결론
ZU9EG(목표 대비 1/6 규모)에서 NPU 코어 분리 합성 → 타이밍 확보 → PS↔NPU AXI 연결
베어메탈에서 신경망 완전연결층 추론까지 end-to-end 동작, SD 독립 부팅 확보
주요 제약(HW 곱셈기·칩 규모·클럭)과 대응책을 정량적으로 정리
향후: HW 곱셈기·벡터 유닛 활성화 · 하드웨어 사이클 측정 · 더 큰 모델로 확장